Pajęczno, dnia 16 kwietnia 2015r.

STAROSTWO POWIATOWE

### W  PAJĘCZNIE

OS.6341.9.1.2015

Informacja

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U z 2012r. poz. 145 ze. zm.)

informuję,

iż w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76 na wniosek Pani Moniki Andrysiak z Biura Projektowo – Inwestycyjnego OMEGA s.c., ul. Ignacego Krasickiego 2; 97-500 Radomsko, działającej w imieniu i z upoważnienia Wójta Gminy Sulmierzyce,  prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzeń wodnych oraz na  szczególne korzystanie  z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1500E Sulmierzyce – Kalisko w km od 3+500 do km 4+300 (ul. Ogrodowa) w Sulmierzycach do ziemi - istniejącego rowu melioracyjnego 
w następującym zakresie:

1.  Wykonanie urządzeń wodnych:

a) - 2 sztuk wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie rowów przydrożnych 
       o  następujących parametrach:

- wylot W1:

- kolektor KD PVC – U Ø 400/500 mm

- rzędna dna wylotu – 210,59 m n.p.m.

- zabezpieczony kratą wylotową

- spadek podłużny 0,3 %

- miejsce wylotu do istniejącego  rowu  umocnione płytami ażurowymi

- współrzędne geograficzne: N 51o 11’ 22,5727’’, E 19o 12’ 36,1126’’

- wylot W2:

- kolektor KD PVC – U Ø315 mm

- rzędna dna wylotu – 210,07 m n.p.m.

- zabezpieczony kratą wylotową

- spadek podłużny 0,3 %

- miejsce wylotu do istniejących rowów umocnione płytami ażurowymi

- współrzędne geograficzne: N 51o 11’ 22,7447’’, E 19o 12’ 36,6053’’

b). - przeprowadzenie remontu istniejącego  rowu melioracyjnego zlokalizowanego na 
         działkach nr: 1383, 1415/1, 1416/2, 1417/1, 1418/1, 1419/1, 1421/1,1422/1, 1423/1, 
         1424/1 obręb Sulmierzyce, poprzez pogłębienie i wyczyszczenie istniejącego rowu do 
         głębokości 0,30 m, poniżej istniejącego dna. Nachylenie skarp min: 1;1,5 dno o 
         szerokości bd = 0,40 m. Powierzchnia skarp rowu na całej długości zostanie umocniona 
         humusem grubości 0,05 m.  Miejsca wlotu przedmiotowego rowu z istniejącym 
         przepustem  oraz wlotu do kanału KD Ø 500 mm zlokalizowanego na działce nr 1423/1 
         obręb Sulmierzyce, zostaną umocnione płytami ażurowymi. Po remoncie spadek 
          podłużny  będzie wynosić 1,6 %. Rzędna początku rowu 208,28 m n.p.m. rzędna końca 
          rowu  205,05, m n.p.m.

Współrzędne  geograficzne rowu:

R1 - N 51o 11’ 22,6546’’, E 19o 12’ 36,3661’’

R2 - N 51o 11’ 23,1547’’, E 19o 12’ 35,8874’’

R3 - N 51o 11’ 25,3571’’, E 19o 12’ 36,4358’’

R4 - N 51o 11’ 28,8718’’, E 19o 12’ 35,5241’’

2. Szczególne korzystanie z wód:

- polegające na odprowadzeniu wód opadowych  i roztopowych z drogi powiatowej nr 1500E 
  Sulmierzyce – Kalisko w km od 3+500 do 4+300 km ( dz. nr 1383 - obręb Sulmierzyce)   
   poprzez odwodnienia punktowe do ziemi – istniejącego rowu melioracyjnego 
   w następujących ilościach:

W przeliczeniu na jednio urządzenie:

- W1

Qmax   = 492,408  m3/h

- W2

Qmax   = 24,804  m3/h

co daje zbiorcze zestawienie dla całego odcinka drogi:

Qmax        = 517,212  m3/h

Qśred/dob = 10,15  m3/dobę

Qroczne   = 6207,52 m3/rok

W rozpatrywanym przypadku ścieki deszczowe przed wylotem do rowów będą podczyszczane w separatorach. Separatory umożliwią oddzielenie zanieczyszczeń mechanicznych (jak piasek, liście, małe kamienie, patyki), a także uniemożliwią przedostanie się ewentualnych substancji ropopochodnych z terenu rozpatrywanej zlewni do wód i gruntu.

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operat  wodnoprawny”  
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie  
z siedzibą w Pajęcznie  przy ul. Kościuszki 76  w godz. od 7.30 do 15.30 w terminie  do 
dnia 30 kwietnia  2015r.

Ponadto mając na uwadze art. 10 § 1 KPA, zgodnie z którym organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, informuję o możliwości zgłaszania w ramach prowadzonego postępowania wniosków i uwag dotyczących niniejszej sprawy.

Informuję również, że w myśl art. 41 § 1 i 2 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Informacje ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (34) 311 31 20  – sprawę prowadzi Pan Tomasz Stanik

Adres do korespondencji:  Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa, ul. Kościuszki 76; 98-330 Pajęczno

z up. STAROSTY

mgr  inż. Włodzimierz Korbaczyński

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują;

1. Gmina Sulmierzyce,  ul. Urzędowa 1; 98-338 Sulmierzyce – tablica ogłoszeń

2. Powiat Pajęczański ul. Kościuszki 76 , 98-330 Pajęczno

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Działoszyn

4. a/a + BIP

5. Właściciele działek

| Lp. | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sulmierzyce | 1415/1 |
|  |  | 1416/2 |
|  |  | 1417/1 |
|  |  | 1418/1 |
|  |  | 1419/1 |
|  |  | 1421/1 |
|  |  | 1422/2 |
|  |  | 1423/1 |
|  |  | 1424/1 |