Pajęczno, dnia 14 grudnia 2017r.

STAROSTWO POWIATOWE

W PAJECZNIE

OS.6341.41.2.2017r.

# Informacja

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.,  poz. 1257 )

informuję,

iż  w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
 i Leśnictwa, na wniosek Pani Katarzyny Minieckiej z Kopalni Kruszywa Pomiary Sp. z o.o., Pomiary 63A; 98-337 Strzelce Wielkie, prowadzone jest postępowanie administracyjne  
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni S- 1 o następujących parametrach:

I.  Wykonanie urządzeń wodnych;

- Studnia  S1 -  działka nr 775, obręb Pomiary, gmina Strzelce Wielkie

| Lp. | Parametry i położenie studni: | S 1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | głębokość studni ( m n.p.p.t.) | 60 m |
| 2. | promień studni | 0,165 m |
| 3. | długość części roboczej filtra | 29,0 m |
| 4. | średnica studni | 0,33 m |
| 5. | konstrukcja studni | kręgi żelbetowe głębokość obudowy | Ø1200 mm 2000 mm |
| 6. | Położenie | wg współrzędnych geograficznych | N 51°26’12” E 19°23’24” |
| 7 . | Rzędna terenu | 220,70 m n.p.m. |
| 8 | Rzędna dna studni | 160,70 m n.p.m. |

- stawy odstojnikowe Nr I, II, III, IV na działkach nr 775 i 773 obręb Pomiary, gmina Strzelce 
   Wielkie: .

| Lp. | Wyszczególnienie podstawowych danych i parametrów technicznych obiektu | Jednostka miary | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia całkowita w granicach górnej krawędzi wykopu stawu | m2 | 325 | 325 | 325 | 525 |
| 2 | Powierzchnia zwierciadła wody w stawie | m2 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 484,0 |
| 3 | Objętość wykopu stawu | m3 | 487,5 | 487,5 | 487,5 | 945,0 |
| 4 | Objętość retencjonowanej wody w stawie | m3 | 353,6 | 353,6 | 353,6 | 726,0 |
| 5 | Średnia rzędna terenu przy stawie | m n.p.m. | 221,6 | 221,6 | 221,6 | 220,60 |
| 6 | Rzędna zwierciadła wody w stawie | m n.p.m. | 221,70 | 221,70 | 221,70 | 221,70 |
| 7 | Rzędna dna stawu, średnio | m n.p.m. | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 220,20 |
| 8 | Głębokość wody w zbiorniku, średnio | m | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| 9 | Głębokość wykopu stawu, średnio | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| 10 | Nachylenie skarp stawu – odwodna/odpowietrzna | 1 : n | 0,5/1,5 | 0,5/1,5 | 0,5/1,5 | 0,5/1,5 |
| 11 | Współrzędne geograficzne obiektów | - skraj północny N 51°26’13” E 19°23’22” - skraj południowy N 51°26’12” E 19°23’22” - skraj wschodni N 51°26’13” E 19°23’22” - skraj zachodni N 51°26’14” E 19°23’22” |

II. oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych do celów 
      produkcyjnych:

a). cel prowadzenia poboru – potrzeby technologiczne – sortowanie kruszywa

b). zasoby eksploatacyjne ujęcia: Qe = 9,9 m3/h przy Se = 0,6 m  (zatwierdzone decyzją 
                   Starosty Pajęczańskiego z dnia 30.08.2017r.  znak: GO.6531.0002.2017 )

c). stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych:  czwartorzędowo - kredowe

d). wielkość poboru:

-przy wydajności 150 t/h

kwiecień –październik

Qmaxh = 8,82 m3/h

Qśrd = 141,12 m3/d

listopad – marzec

Qmaxh = 8,82 m3/h

Qśrd = 70,6 m3/d

Qmaxr = 33 449, 84 m3/rok

- przy wydajności 200 t/h

kwiecień – październik

Qmaxh = 11,76 m3/h

Qśrd = 188,16 m3/d

listopad  – marzec

Qmaxh = 11,76 m3/h

Qśrd = 94,08 m3/d

Qmaxr = 44 593,92 m3/rok

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj: „Operatem wodnoprawnym na wykonanie stawów odstojnikowych oraz urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej:” w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Pajęcznie z siedzibą w Pajęcznie przy ul. Kościuszki 76 w pokoju nr 16 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 – 15.30 w terminie 10 dni od daty otrzymania  niniejszej informacji.

Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie. Informację można również uzyskać telefonicznie pod numerem 
tel:  ( 34) 311 31 20 wew. 224

Z up. STAROSTY

mgr  inż. Włodzimierz Korbaczyński

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

1.Kopalnia Kruszywa Pomiary Sp.z.o.o.			            	Pomiary 63A; 98-337 Strzelce Wielkie

2. Pan Wincenty Otoliński 			                          	Pomiary 62; 98-337 Strzelce Wielkie

3. Pełnomocnik Prezesa KZGW  Pion Zasobów Wodnych                   ul. Chlebowa  4/8; 61-003 Poznań

4. a/a